| JIA-923 耐黃變照射箱 |
| --- |
| 說明： | 本機係模擬受陽光輻射之運輸貨櫃環境，試驗試件之耐黃變程度，以供製程中，化學品添加量管制之參考。一般為測試三小時，相當於貨櫃車箱內二個月之久。 |
| 特點： | 本機符合ASTM-D1148…等規範。 |
| 規格： |  |
| 機 型 923A 923B 光 源 Sunlamp燈泡 Tube燈管 試 料 盤 Ø 450 mm，轉速0~40 R.P.M.可調 靜止 試驗溫度 常溫~200 ℃ 自然 計 時 器 0~999小時 24小時 試驗距離 150~250 mm可調 150，250 mm固定 光 密 度 可調 波長253.7 mm 內箱尺寸 500×500×600 mm 500×300×350 mm 機台體積 750×700×1300 mm 680×350×370 mm 機台重量 90 Kg 15 Kg |