鏡面偽裝型攝影機

HC-388

鏡面偽裝型攝影機,按裝方便好調整

1/3”全SONY SUPER HAD CCD

SONY晶片 台灣製造機芯

反射鏡可當鏡片使用,又可以偽裝成攝影機一機二用

| 影像系統 | NTSC | PAL |
| --- | --- | --- |
| 有效圖素(中) | 510(H)×492(V) | 512(H)×582(V) |
| 解析度 (中) | 420 TVL | 420 TVL |
| 電子快門 | Auto 1/60~1/100,000 Sec. | Auto 1/50~1/100,000 Sec. |
| 攝像元件 | 1/3" SONY SUPER HAD CCD |
| 電源供應 | DC 12V |
| Gamma 修正 | 0.5 |
| 最低照度 | >0.05 Lux. / IR ON ,0 Lux |
| 雜訊比 | More Than 52dB |
| 掃描系統 | 2:1 Interlace |
| 自動增益 | Digital Auto |
| 影像輸出 | 1 Vp-p 75 ohm, BNC Connector |
| 工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
| 逆光補償 | AUTO |
| 白平衡 | ATWLOCK |
| 閃爍修正模式 | AUTO |
| 結構 | 上蓋&底座 |
| 尺寸 | 116φmm×95mm |
| 重量 | 300g |
| 鏡頭 | 4.0mm/6.0mm F2.0 |

*規格日後如有變動,以實際規格為準.