車道專用方型雙色LED紅綠燈(大型)規格書

- 使用電壓：AC90V~230Ｖ（60ＨＺ）

- 消耗功率：8Ｗ左右（約200mA）

- LED規格：綠色LED5ψ312顆，波長為505-510±5nm

- LED規格：紅色LED5ψ300顆，波長為620-624±5nm

- 底座材質：底座SECC板材厚度1.6mm

- 燈蓋材質：採透明壓克力3.0mm高壓射出成型

- 面板材質：SUS304毛絲面板厚為2.0mm

- 背盒尺寸：210﹝H﹞*480﹝W﹞*60﹝D﹞mm

- 面板尺寸：230﹝H﹞*500﹝W﹞mm

- 顯示面積：160﹝H﹞*360﹝W﹞mm

【 本產品為臺灣自行製造品質保證非大陸製 】

目前國內最新型科技產品，車道LED紅綠燈，外觀亮麗，搭配大樓停車場，車道門面，高雅大方，經由本公司專業團隊設計，加強提昇LED的使用壽命，以確保品質在一定水準以上,本產品絕對是您最佳的選擇。