石墨加工中心機 石墨μ級集塵---機台零污染（負壓設計）。 專利的門盒型結構設計+μ級高效率集塵設備 專利氣幕裝置使銑削時粉塵不上揚。 專利加工槽強力吸風量使槽內產生負壓，粉塵不污染機台內部。 專利的集塵設備，乾式回收+濕式潔淨設備。環境不污染。 零風損。固定的吸風量，機台零污染 無耗材。節省成本、粉塵收集處理容易，不易污染。 專利字號:M270868 超大且厚重的底座。 專利的一體式，門盒型結構。 精密的強力滾柱線軌。 3.5組大軸承設計高預拉。 最佳跨距支撐比。 標準配備： 選配： 石墨集塵系統。 主軸油冷裝置。 傘式刀庫16把刀。 安全護罩。 熱交換器。 自動斷電系統。 鬆刀時主軸氣吹裝置。 工作台及T型槽。 工作燈。 指示燈。 工具箱。 刀臂式24把刀。 可調式主軸轉速10000 ~24000rpm。 主軸介面HSK63A (主軸及標準ATC)。 簡易式除屑裝置。 同步氣吹裝置/冷風槍。 第四軸。 主軸中心出水20bar。 自動刀長量測。 伺服馬達及驅動器 X,Y,Z軸 (3/3/4 kw)。 選配拉線式編碼器。 油水分離器。 項目 單位 EM-321G CM-565G CM-1065G X軸行程 mm(in) 300 (11 11/16") 500 (19 11/16") 1000 (39 3/8") Y軸行程 mm(in) 200(7 1/4") 600(23 5/8") 600(23 5/8") Z軸行程 mm(in) 100(3 7/8") 500(19 11/16") 500(19 11/16") 工作台至主軸的距離 mm(in) 100~300 (3 7/8"x 11 11/16") 150~650 (5 7/8 x 25 2/5) 150~650 (7 1/4" x 27 1/2") 工作台面積 (XxY) mm(in) 400 x 240 (15 5/8" x 9 1/4") 700x600 (27 1/2x23 5/8) 1200x600x2 (47 1/4" x 23 5/8") T型槽 W1xH1xW2xH2 mm(in) 30 x 12 x 18 刀桿型式 ER 16 ISO-30 ( HSK-E40/OPTION) 主軸轉速 r.p.m 30000 40000 30000 30000 刀具最大直徑 mm(in) 10 4 20 20 刀具最大重量 kg 1 0.5 1 1 工作台最大荷重 kg 50 300 主軸馬力 kw/HP 22.5 1.5 5.5/7.5 切削進給速率 mm/min (in/min) 1~5000 1~10000 快進 (X-Y-Z) m/min. 5 24 24 刀具數量(ATC) pcs — 2~8 16(24) 16(24) X/Y/Z 伺服馬達 kw 0.4/0.4/0.4 2/2/2 2/2/2 氣壓 kg/cm2 7(100) 機械佔地尺寸(WxDxH) mm(in) 1100 x 900 x 1800 2300 x 2100 x 3100 2800 x 2400 x 3100 機械重量 ≒kgs (lbs) ≒1000 ≒6800 ≒7500 控制器 PC-Based Mitsubishi/ Fanuc/PC-based/Siemens *全部規格及設計，若有變更，恕不另行通知。

Mr Lu(卢荣吉)

致伟企业有限公司(GREATCNC ENT.  CO. LTD)

Tel/fax:00886-33775170/33623763

Mob:13925828362

Email:greatcncco@126.com / greatcnc@ms32.hinet.net

贸易通ID:greatcncco  MSN:greatcnc@msn.com

http://www.greatcnc.com.cn